## Slide 1
SCIENZA · RECAP
Come si produce il vino
Dalla vendemmia alla bottiglia, la vinificazione passo dopo passo
Notes: Il vino nasce dalla fermentazione alcolica del mosto d'uva: i lieviti trasformano gli zuccheri in etanolo e anidride carbonica. Prima c'è la pigiatura e la diraspatura, poi la fermentazione, per i rossi la macerazione con le bucce, infine l'affinamento e l'imbottigliamento. Oggi vediamo ogni tappa.

## Slide 2
PRIMA DOMANDA
Perché il vino rosso è rosso
e il vino bianco no?
Notes: La risposta non sta (solo) nell'uva. Sta in quanto tempo il mosto resta a contatto con le bucce: è la macerazione a cedere colore e tannini al vino rosso. Lo vediamo più avanti, ma tenetelo a mente.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Dall'uva al mosto
02
La fermentazione alcolica
03
Rosso o bianco: la macerazione
04
Affinamento e imbottigliamento

## Slide 4
DALL'UVA AL MOSTO PRONTO
Pigiadiraspatrice
fa le due operazioni insieme
Vendemmia
si raccoglie l'uva matura
Pigiatura
gli acini si rompono
Diraspatura
si separa il mosto dai raspi
Notes: La vinificazione comincia con la vendemmia, la raccolta dell'uva matura. Segue la pigiatura, che rompe gli acini e rompe le membrane cellulari delle bucce, facilitando la diffusione dei succhi: è qui che i lieviti entrano in contatto col mosto. La diraspatura separa gli acini dai raspi, i gambi legnosi del grappolo. In cantina le due operazioni si fanno spesso insieme, con una macchina chiamata pigiadiraspatrice.

## Slide 5
DUE STRADE AMMESSE DALL'OIV
Spontanea
I LIEVITI
Quelli già su bucce e cantina
IL CONTROLLO
Meno diretto
Inoculata
I LIEVITI
Ceppi selezionati, aggiunti
IL CONTROLLO
Più prevedibile
Fermentazione spontanea o inoculata, l'OIV le ammette entrambe.
Notes: Secondo l'OIV la fermentazione alcolica può avvenire in due modi: spontaneamente, a opera dei lieviti naturalmente presenti sulla buccia dell'uva, nel mosto e in cantina, oppure per inoculazione, aggiungendo lieviti selezionati prima o durante la fermentazione. Tra i mezzi ammessi per favorire, rallentare o fermare la fermentazione, il Codice enologico cita anche il controllo della temperatura in base al vino che si vuole ottenere.

## Slide 6
COSA DICONO GLI STANDARD
8,5% vol
soglia minima: perché una bevanda si chiami vino, con deroga al 7% per vigne particolari
9
fasi del processo: da vendemmia a imbottigliamento, secondo Britannica
Notes: Secondo l'OIV, una bevanda è vino solo se raggiunge una gradazione alcolica effettiva di almeno 8,5% vol, con una deroga fino al 7% vol per climi, terroir o vitigni particolari. L'Encyclopaedia Britannica elenca nove fasi del processo: vendemmia, pigiatura, separazione del succo, trattamento del mosto, fermentazione, trattamenti post-fermentazione, chiarificazione, affinamento e imbottigliamento.

## Slide 7
FALSO MITO
È la macerazione a dare colore al vino.
Il tempo che il mosto passa insieme alle bucce, cioè la macerazione, è il fattore decisivo. Separando il succo dalle bucce subito dopo la pigiatura, anche un'uva scura può dare un vino chiaro.
Notes: Nel vino rosso il mosto macera insieme alle bucce, le vinacce, che cedono colore e tannini. Nel vino bianco il succo si separa dalle bucce quasi subito, e il vino resta chiaro. È il contatto con le bucce a fare la differenza, non solo il colore dell'uva di partenza.

## Slide 8
STESSA UVA, DUE LAVORAZIONI
Rosso
LE BUCCE
Restano a contatto, macerano
POI
Svinatura e torchiatura
Bianco
IL SUCCO
Si separa dalle bucce subito
LA MACERAZIONE
Poca o nessuna
Il vitigno conta meno del tempo a contatto con le bucce.
Notes: Dopo la macerazione, nel rosso avviene la svinatura, cioè la separazione del vino dalle parti solide; le vinacce rimaste vengono torchiate per recuperare il liquido residuo. Nel bianco il succo si separa dalle bucce fin dall'inizio, quindi la macerazione è ridotta al minimo o assente.

## Slide 9
BOTTI E BARRIQUE
Legno
Mesi o anni
L'ossigeno entra piano
CONTENITORI INOX
Acciaio
Chiuso ermetico
Aromi del frutto protetti
COSA CAMBIA
Nel tempo
Meno acidità
Si formano aromi nuovi
Notes: Secondo Treccani, dopo la svinatura il vino si stocca in botti, barrique o contenitori d'acciaio inossidabile per l'affinamento. Britannica aggiunge cosa succede nel legno: l'ossigeno entra piano, un po' di acqua e alcol evaporano, l'acidità cala e si formano composti che arricchiscono aroma e sapore. Il processo può durare da mesi a diversi anni, a seconda del risultato cercato.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 7 flashcards: recaplica.com/it/scienza/come-si-produce-il-vino/
Fonti: OIV · Treccani · Encyclopaedia Britannica
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 7 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.