## Slide 1
SCIENZA · RECAP
Come vola un elicottero
Portanza, comandi e autorotazione
Notes: Un elicottero sta in aria grazie a pale che sono piccole ali in rotazione. Vediamo come nasce la portanza, come si pilota, perché serve il rotore di coda e che cosa succede se il motore si ferma.

## Slide 2
PER COMINCIARE
Come fa un elicottero a
restare fermo a mezz'aria?
Notes: Un aereo deve correre perché l'aria scorra sulle ali. L'elicottero l'aria sulle pale la fa scorrere girandole: la portanza nasce anche senza avanzare, e così la macchina può restare sospesa e decollare senza pista.

## Slide 3
IL PERCORSO
01
Un'ala che gira
02
I tre comandi
03
La coppia e la coda
04
Avanti e senza motore

## Slide 4
COME NASCE LA PORTANZA
Bernoulli
velocità e pressione
Newton
aria spinta in basso
La pala gira
l'aria scorre sul profilo
Pressione diversa
più bassa sul dorso
Portanza
perpendicolare al disco
Notes: Sul dorso curvo l'aria accelera e la pressione cala: la differenza con la faccia inferiore spinge la pala verso l'alto, come descrive il principio di Bernoulli. In più l'aria che colpisce il ventre della pala viene deviata in basso e, per la terza legge di Newton, restituisce una spinta verso l'alto. La pressione atmosferica da sola non basta, perché preme uguale sopra e sotto.

## Slide 5
MANO SINISTRA
Collettivo
Su giù
Passo di tutte le pale insieme
TRA LE GAMBE
Ciclico
Inclina disco
Avanti, indietro, di lato
AI PIEDI
Pedali
Coda
Direzione del muso
Notes: Alzando il collettivo cresce il passo di tutte le pale e l'elicottero sale, con i giri del rotore costanti. Il ciclico inclina il disco del rotore dove si vuole andare. I pedali cambiano il passo del rotore di coda e quindi la direzione del muso. In hovering ogni correzione su un comando obbliga a ritoccare gli altri due.

## Slide 6
CONTRO LA COPPIA DI REAZIONE
Rotore di coda
Spinta contraria alla coppia
Il suo passo si regola coi pedali.
Fenestron
Pale dentro la coda
Pale chiuse in un condotto circolare.
NOTAR
Aria dalla trave di coda
Fino al 60% dell'anticoppia in hovering.
Notes: Il motore fa girare il rotore in un verso e la fusoliera tende a girare al contrario, per la terza legge di Newton. Più potenza vuol dire più coppia, quindi più spinta dal rotore di coda. Tandem e coassiali invece usano due rotori che girano in versi opposti e si annullano la coppia a vicenda.

## Slide 7
TRE NUMERI PER CAPIRE IL ROTORE
1
diametro del rotore: l'altezza fino a cui aiuta l'effetto suolo
16-24
nodi: entra in gioco la portanza traslazionale
320-500
giri al minuto: la rotazione tipica del rotore principale
Notes: Vicino al suolo, fino a circa un diametro del rotore, restare sospesi richiede meno potenza: l'effetto è massimo su superfici lisce e dure. Il rotore principale gira di solito tra 320 e 500 giri al minuto. Accelerando, tra 16 e 24 nodi, circa 30-44 km/h, il disco si lascia dietro i propri vortici e lavora in aria pulita.

## Slide 8
LA DISSIMMETRIA DELLA PORTANZA
Pala che avanza
ARIA
400 + 100 = 500 nodi
FLAPPEGGIO
Sale, meno portanza
Pala che arretra
ARIA
400 - 100 = 300 nodi
FLAPPEGGIO
Scende, più portanza
Flappeggio e ciclico rimettono in pari
Notes: Con le punte delle pale a circa 400 nodi e l'elicottero in volo a 100 nodi, la pala che avanza incontra aria a 500 nodi e quella che arretra a 300. La pala che avanza si solleva e il suo angolo d'attacco cala, quella che arretra si abbassa e il suo angolo cresce. Se si accelera troppo, la pala che arretra stalla: è uno dei fattori che fissano la velocità da non superare.

## Slide 9
IL COLPO DI SCENA
Senza motore, il rotore continua a girare
L'aria che sale attraverso il rotore tiene le pale in rotazione e il pilota atterra in autorotazione. Per il manuale FAA ogni elicottero deve dimostrarlo per essere certificato.
Notes: Una ruota libera lascia girare il rotore anche a motore fermo. La discesa si controlla con la velocità e i giri del rotore; è più lenta intorno ai 50-60 nodi, a seconda del modello. Vicino al suolo l'unica energia per frenare è quella accumulata nelle pale che girano.

## Slide 10
PER RIPASSARE
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz, flashcard e mappa concettuale nel Recap completo recaplica.com/it/scienza/come-vola-un-elicottero/
Fonti: FAA · ASME · Treccani · Museo Scienza Milano · Smithsonian · Leonardo · NASA
Notes: Il Recap completo ha le fonti, il quiz, le flashcard e la mappa concettuale per ripassare.