## Slide 1
SCIENZA · RECAP
La corrente elettrica
Che cos'è, come funziona e perché va rispettata
Notes: La corrente elettrica è un flusso di cariche, per lo più elettroni, che si muove lungo un conduttore spinto da una differenza di potenziale chiamata tensione. Oggi vediamo le tre grandezze in gioco, due secoli di scoperte, la sfida fra corrente continua e alternata, e perché è una forza che va rispettata.

## Slide 2
PARTIAMO DA QUI
Che cosa spinge le cariche
dentro un filo?
Notes: La corrente elettrica è un flusso di cariche elettriche, per lo più elettroni, che si muove lungo un materiale conduttore. Il movimento non è casuale: è spinto da una differenza di potenziale elettrico tra due punti del circuito, quella che chiamiamo tensione, o voltaggio. Più la tensione è alta, più forte è la spinta; quanta carica riesce davvero a scorrere dipende anche dalla resistenza che il materiale oppone al passaggio.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Tensione, corrente, resistenza
02
Due secoli di scoperte
03
La guerra delle correnti
04
Sicurezza e impatto quotidiano

## Slide 4
01
CAPITOLO
Tensione, corrente, resistenza
Tre grandezze diverse, spesso confuse

## Slide 5
LA SPINTA
Tensione
V volt
La differenza di potenziale
IL FLUSSO
Corrente
A ampere
Quanta carica scorre nel tempo
L'OSTACOLO
Resistenza
R in ohm
Quanto il materiale si oppone
Notes: Tensione, corrente e resistenza sono tre grandezze diverse, e confonderle è l'errore più comune: la tensione è la spinta, la corrente è quanta carica scorre, la resistenza è l'ostacolo che quella carica incontra. Si misurano in volt, in ampere e in ohm. Più la tensione è alta, più forte è la spinta; quanta carica riesce a passare dipende anche dalla resistenza del materiale.

## Slide 6
UN CIRCUITO, SEMPRE TRE PEZZI
I fili
Il percorso della corrente
Portano la corrente da un capo all'altro
Il generatore
Una pila, una centrale
Fornisce la tensione che spinge le cariche
L'utilizzatore
Una lampadina, un motore
Trasforma la corrente in un lavoro utile
Notes: Un circuito elettrico ha sempre tre componenti: i fili che portano la corrente, un generatore (una pila, una centrale) che fornisce la tensione, e un utilizzatore (una lampadina, un motore) che trasforma la corrente in un lavoro utile, cioè luce, calore o movimento. I componenti possono essere collegati in serie, uno dopo l'altro sullo stesso percorso, oppure in parallelo, su percorsi distinti che condividono gli stessi due punti: la disposizione cambia come la corrente si distribuisce tra i vari elementi.

## Slide 7
02
CAPITOLO
Due secoli di scoperte
Dall'ambra strofinata alla prima pila

## Slide 8
DALLA PRIMA SCINTILLA ALLA RETE ELETTRICA
1600
Gilbert conia «electric»
1879
la lampadina di Edison
600 a.C.
Talete e l'ambra
1800
la pila di Volta
1893
l'alternata è lo standard
Notes: Attorno al 600 a.C. il filosofo greco Talete notò che l'ambra strofinata con la pelliccia attirava piccoli oggetti: un effetto elettrostatico, non ancora una corrente. Il nome viene da lì: nel 1600 il medico inglese William Gilbert coniò il termine «electric» a partire dalla parola greca per ambra, elektron. Per avere un flusso costante bisognò aspettare il 1800, l'anno della pila di Alessandro Volta. Nel 1879 Edison sviluppò una lampadina a incandescenza pratica, e nel 1893 Westinghouse vinse il contratto per illuminare l'Esposizione colombiana di Chicago e gran parte del progetto idroelettrico del Niagara: la corrente alternata era diventata lo standard.

## Slide 9
DA DOVE VENIVA LA SCOSSA?
Galvani
LA TESI
Elettricità animale
L'OSSERVAZIONE
Le zampe di rana
Volta
LA TESI
Il contatto fra metalli
LA PROVA
La pila del 1800
La pila diede ragione a Volta, che nel 1801 la mostrò a Napoleone.
Notes: Luigi Galvani, medico all'Università di Bologna, aveva osservato che le zampe di rana dissezionate si contraevano al contatto con due metalli diversi, e ne dedusse l'esistenza di una «elettricità animale» propria dei tessuti. Volta, all'Università di Pavia, sostenne invece che l'effetto dipendesse dal contatto tra metalli diversi, non dalla rana. La pila, fatta di dischi di zinco e rame separati da panni imbevuti in salamoia o aceto, gli diede ragione. Nel 1801 Volta la dimostrò a Napoleone Bonaparte, e poco dopo i chimici William Nicholson e Anthony Carlisle la usarono per scomporre l'acqua in idrogeno e ossigeno, dando origine all'elettrochimica.

## Slide 10
03
CAPITOLO
La guerra delle correnti
Quando l'elettricità diventò un business

## Slide 11
TRE NOMI, DUE SISTEMI
Edison
La corrente continua
Nel 1879 la lampadina a incandescenza
Tesla
Convinto dell'alternata
Nel 1885 fonda la sua azienda
Westinghouse
I brevetti di Tesla
Nel 1893 vince Chicago e il Niagara
Notes: Nel 1879 Thomas Edison sviluppò una lampadina a incandescenza pratica e la promosse insieme al suo sistema a corrente continua. Nel 1885 Nikola Tesla, che aveva lasciato il laboratorio di Edison, fondò una propria azienda convinto che il futuro fosse nella corrente alternata; i suoi brevetti furono poi acquisiti e commercializzati da George Westinghouse. Lo scontro commerciale si fece aspro, con dimostrazioni pubbliche organizzate da Edison per mostrare la pericolosità dell'alternata. A decidere la contesa non furono le dimostrazioni, ma l'ingegneria.

## Slide 12
CONTINUA CONTRO ALTERNATA
Continua (DC)
DIREZIONE DEL FLUSSO
Sempre la stessa
DOVE LA TROVI
Pile e pannelli solari
Alternata (AC)
DIREZIONE DEL FLUSSO
Si inverte, 50 o 60 Hz
DOVE LA TROVI
La rete elettrica di casa
L'alternata si trasforma facilmente, e viaggia lontano con poche perdite.
Notes: Nella corrente continua il flusso di cariche va sempre nella stessa direzione, come in una pila o in una batteria. Nella corrente alternata si inverte periodicamente, 50 o 60 volte al secondo a seconda del paese. La continua è semplice da immagazzinare; l'alternata si lascia trasformare a tensioni molto alte per la trasmissione a lunga distanza, con perdite ridotte, e poi riportare a tensioni basse per l'uso domestico. È per questo che la batteria del telefono lavora in continua ma la presa a muro dà alternata, e ogni caricabatterie contiene un piccolo trasformatore-raddrizzatore.

## Slide 13
04
CAPITOLO
Sicurezza e impatto quotidiano
Non il voltaggio, ma la corrente

## Slide 14
FALSO MITO
Non è il voltaggio a uccidere.
A fare danno è la corrente che attraversa il corpo, misurata in milliampere. Il voltaggio conta solo perché, insieme alla resistenza del corpo, decide quanta corrente riesce a passare.
Notes: La percezione comune lega il pericolo al voltaggio alto, ma le fonti sulla sicurezza elettrica sono chiare: è la corrente che riesce ad attraversare il corpo, misurata in milliampere, a determinare il danno fisiologico. La resistenza della pelle, attorno ai 100.000 ohm, offre una certa protezione contro le correnti più deboli; ma sotto la pelle la resistenza del corpo scende anche a soli 300 ohm, e una ferita elimina gran parte di quella barriera naturale.

## Slide 15
LE SOGLIE NEL CORPO UMANO
1 mA
percezione: lo stimolo è appena avvertibile
20 mA
paralisi muscolare: un rischio se coinvolge i muscoli respiratori
100 mA
fibrillazione: il cuore può fermarsi in pochi secondi
Notes: Le soglie indicative sono note: a circa 1 milliampere lo stimolo è appena percepibile; fino a 16 mA una persona riesce ancora a staccarsi volontariamente dal contatto; a 20 mA compare la paralisi muscolare; attorno a 100 mA, un decimo di ampere, il cuore può entrare in fibrillazione ventricolare e portare alla morte in pochi secondi; a 2 ampere si arriva all'arresto cardiaco completo. Per confronto, i normali interruttori salvavita domestici scattano a 15-20 ampere, circa mille volte sopra il livello già sufficiente a paralizzare i muscoli respiratori: sono pensati per prevenire incendi, non per proteggere una persona a contatto diretto.

## Slide 16
LA RETE E LA DOMANDA MONDIALE
3
passaggi della rete: generazione, trasformazione, distribuzione
+4,3%
nel 2024: la domanda mondiale, +1.080 TWh
20%
del consumo finale: la quota dell'elettricità nel 2023, dal 18% del 2015
Notes: La rete che porta elettricità in ogni casa funziona in tre passaggi: generazione nelle centrali, trasformazione ad alta tensione per la trasmissione su lunghe distanze con perdite contenute, e infine trasformazione a bassa tensione per la distribuzione nelle case e nelle aziende. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia la domanda mondiale è cresciuta del 4,3% nel 2024, circa 1.080 terawattora in più rispetto all'anno precedente, il maggiore incremento assoluto mai registrato esclusi gli anni di rimbalzo post-recessione. A spingerla sono state soprattutto le temperature record, l'elettrificazione dell'industria e la digitalizzazione, inclusi i data center e l'intelligenza artificiale.

## Slide 17
METTITI ALLA PROVA · PER LA CLASSE
Chi costruì, nel 1800, il primo dispositivo a flusso costante?
A Alessandro Volta
B Luigi Galvani
C Thomas Edison
Notes: Risposta: A. Volta, dell'Università di Pavia, costruì la pila alternando dischi di zinco e rame separati da panni imbevuti in salamoia o aceto, sostenendo che l'effetto derivasse dal contatto fra metalli diversi, non da un'elettricità animale come ipotizzato da Galvani. Se c'è tempo, seconda domanda dal quiz del Recap: perché l'acqua del rubinetto conduce elettricità mentre quella distillata no? (Perché contiene sali e minerali disciolti che formano ioni liberi.)

## Slide 18
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/scienza/corrente-elettrica-come-funziona/
Fonti: Britannica · National MagLab · Smithsonian Magazine · NIH/NCBI StatPearls · USGS · IEA · ESFI
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.