## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Architettura di von Neumann
Come è fatto un computer, per davvero
Notes: L'architettura di von Neumann è il modello con cui è costruita la maggior parte dei computer: memoria e processore condivisi, collegati da un unico bus.

## Slide 2
PRIMA DI INIZIARE
Cosa fa un computer
nell'istante prima di eseguire
un'istruzione?
Notes: Va a prendere l'istruzione in memoria, sullo stesso percorso che userà un attimo dopo per leggere o scrivere i dati: è il punto di partenza di tutta l'architettura di von Neumann.

## Slide 3
IN QUATTRO TAPPE
01
I tre organi
02
Il bus condiviso
03
Von Neumann contro Harvard
04
Perché resta in uso

## Slide 4
01
CAPITOLO
I tre organi
Cosa contiene la macchina

## Slide 5
GLI ORGANI DEL RAPPORTO SULL'EDVAC
CA
Unità aritmetica
Esegue addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
CC
Unità di controllo
Ordina la sequenza delle operazioni della macchina.
M
Memoria
Conserva sia i dati sia le istruzioni del programma.
Notes: Sono i tre organi descritti nel rapporto sull'EDVAC di John von Neumann, pubblicato nel 1945: da lì nasce il nome dell'architettura.

## Slide 6
02
CAPITOLO
Il bus condiviso
Dati e istruzioni, stessa strada

## Slide 7
IL PERCORSO DI UN'ISTRUZIONE
Il rallentamento
qui nasce il von Neumann bottleneck
Memoria
dati e istruzioni nello stesso spazio
Bus
un solo canale per entrambi
Processore
esegue, poi ne richiede un altro
Notes: Il bus unico collega memoria e processore: ogni volta che serve un dato o un'istruzione, il trasferimento passa da lì, uno alla volta.

## Slide 8
LA SCELTA DEL 1945
Un bus condiviso per dati e istruzioni genera il von Neumann bottleneck
Più cresce la memoria rispetto alla velocità del bus, più il processore aspetta il proprio turno.
Notes: Il rallentamento tra CPU e memoria descritto da IBM Research nasce dalla scelta di condividere un solo bus, fatta nel rapporto del 1945.

## Slide 9
03
CAPITOLO
Von Neumann contro Harvard
Stessa idea, due strade

## Slide 10
DUE MODI DI COLLEGARE MEMORIA E PROCESSORE
Von Neumann
PERCORSO
Uno solo, per dati e istruzioni
CIRCUITI
Più semplice da costruire
Harvard
PERCORSO
Separato per dati e istruzioni
CIRCUITI
Più complessi, letture in parallelo
Due risposte diverse allo stesso problema, come collegare memoria e processore.
Notes: L'architettura Harvard è comune in microcontrollori come PIC e AVR e in processori audio o video, dove serve leggere insieme istruzione e dato.

## Slide 11
04
CAPITOLO
Perché resta in uso
Non solo abitudine

## Slide 12
LA RAGIONE SECONDO IBM RESEARCH
Duttile
la qualità che conta di più: si possono configurare memoria e calcolo in molti modi
Generale
adatta a qualunque tipo di calcolo: non solo a compiti specifici
Notes: IBM Research scrive che per il calcolo di uso generale non c'è niente di più potente dell'architettura di von Neumann: è questa la ragione per cui resta diffusa.

## Slide 13
ALLA CLASSE
Un'istruzione e un dato servono insieme: cosa fa il processore?
A Li legge insieme, senza alcun ritardo
B Deve aspettare il proprio turno, perché condividono lo stesso bus
C Il computer si blocca in modo definitivo
Notes: Il bus è unico: la seconda lettura aspetta che finisca la prima, ed è proprio questo ritardo a chiamarsi von Neumann bottleneck. Seconda domanda per la classe: perché l'architettura Harvard non ha lo stesso problema?

## Slide 14
PER APPROFONDIRE
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Leggi il Recap completo recaplica.com/it/tecnologia/architettura-di-von-neumann/
Fonti: Rapporto EDVAC (1945) · Computer History Museum · Wikipedia · IBM Research
Notes: Il Recap racconta anche il confronto con la storia del computer e con le architetture usate oggi per il machine learning.