## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
Come funziona Internet
Cosa succede quando digiti un indirizzo
Notes: Internet è una rete di reti, reti indipendenti che si parlano perché hanno accettato le stesse regole, i protocolli. Oggi seguiamo un indirizzo digitato nel browser, dal primo tratto in Wi-Fi fino alla pagina disegnata sullo schermo, e guardiamo chi fa cosa lungo la strada, gli indirizzi IP, il DNS, i pacchetti, i router e i cavi.

## Slide 2
PER COMINCIARE
Quante reti attraversa una
pagina?
Notes: Digiti un indirizzo, premi Invio, e in meno di un secondo hai davanti una pagina che sta fisicamente dall'altra parte del mondo. In quel secondo succedono almeno quattro cose distinte. Il tuo dispositivo scopre a quale numero corrisponde quel nome, apre una conversazione con la macchina che sta a quel numero, i dati vengono spezzati in pacchetti che attraversano decine di reti diverse, e il browser rimette insieme i pezzi.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Una rete di reti
02
Indirizzi e nomi
03
Il viaggio di una richiesta
04
Dove corre davvero

## Slide 4
IN CASA
Wi-Fi
Ultimi metri
Il tratto tra il divano e il router
FUORI CASA
Il router
1 passo
Nessun router conosce l'intero percorso
NEL MONDO
Gli operatori
Zero padroni
Nessuno la possiede per intero
Notes: Il pezzo che rende possibile il collegamento è il router, un computer specializzato che fa un mestiere solo, come spiega la documentazione di MDN, guarda l'indirizzo scritto su un pacchetto di dati e lo passa alla rete successiva, quella che lo avvicina alla destinazione. Nessun router conosce l'intero percorso, ognuno conosce solo il passo dopo. Il modem-router di casa tiene insieme la tua piccola rete e la collega a quella dell'operatore, che a sua volta si collega ad altri operatori. Il Wi-Fi è soltanto l'ultimo tratto, quello tra il tuo divano e il router. Nessuno possiede la rete per intero, le reti sono di operatori, università, aziende e istituzioni diverse che si collegano fra loro per scelta.

## Slide 5
LA CONFUSIONE PIÙ DIFFUSA
Internet e il web sono la
stessa cosa?
Notes: No. Internet è la rete fisica e logica che collega i computer, fatta di cavi, router, modem e protocolli IP e TCP; il web è l'insieme di pagine e collegamenti che si consultano con un browser tramite il protocollo HTTP, ed è uno dei servizi che viaggiano sull'infrastruttura. Il web è nato più di vent'anni dopo la rete che lo ospita. Una videochiamata, la posta elettronica o l'aggiornamento di un'app viaggiano su Internet senza passare dal web.

## Slide 6
L'INDIRIZZO IP, IN DUE VERSIONI
32
bit: la lunghezza di un indirizzo IPv4, RFC 791 del 1981
128
bit: quella di un indirizzo IPv6, RFC 8200 del 2017
Niente
garanzie: IP instrada, e non promette la consegna
Notes: Perché un pacchetto arrivi da qualche parte, quel qualche parte deve avere un indirizzo. L'indirizzo IP è definito nell'RFC 791 del settembre 1981, lungo 32 bit, i quattro numeri separati da punti tipo 192.0.2.172. Trentadue bit sembravano tantissimi nel 1981; con miliardi di dispositivi collegati non bastano più, e per questo esiste IPv6, definito nell'RFC 8200 del 2017, con indirizzi da 128 bit pensati per avere molti più nodi indirizzabili e una gerarchia di indirizzamento più ampia. Le due versioni convivono da anni. Lo stesso RFC 791 dichiara che IP non fornisce un servizio di comunicazione affidabile, nessuna conferma di ricezione e nessun controllo sugli errori.

## Slide 7
IN MENO DI UN SECONDO
DNS
dal nome all'indirizzo IP
Router
di rete in rete, a pacchetti
Il tuo dispositivo
digiti un indirizzo
Il server
riceve la richiesta
Il browser
rimette in ordine i pezzi
Notes: Il dispositivo chiede al DNS l'indirizzo numerico corrispondente al nome, poi apre una connessione con quel server e gli chiede la pagina. La risposta torna spezzata in pacchetti che attraversano i router del tuo operatore e di quelli intermedi; il browser li rimette in ordine e disegna la pagina. Tutto questo di solito in meno di un secondo. Il DNS è la rubrica che traduce un nome come recaplica.com nell'indirizzo IP corrispondente, ed è la prima domanda che il dispositivo fa.

## Slide 8
CHI CONSEGNA E CHI CONTROLLA
IP
COSA FA
Instrada i pacchetti
COSA PROMETTE
Niente
TCP
COSA FA
Numera e rimette in ordine
COSA PROMETTE
Che arrivi tutto
IP consegna e spera, TCP controlla cosa manca e lo chiede di nuovo.
Notes: Se IP non garantisce niente, come fa una foto ad arrivare intera? Se ne occupa TCP, il protocollo che sta sopra IP e che numera i pacchetti in partenza, controlla all'arrivo cosa manca, richiede i pezzi persi e rimette tutto in ordine prima di consegnare il risultato all'applicazione. Mandare una foto per messaggio somiglia a spedire un libro pagina per pagina in buste separate, IP è il servizio postale che consegna le buste, TCP è chi dall'altra parte controlla la numerazione, chiede di nuovo le pagine mancanti e ricompone il libro nell'ordine giusto.

## Slide 9
FALSO MITO
I dati non viaggiano nell'aria.
Il Wi-Fi copre solo gli ultimi metri di casa. Il traffico tra continenti corre dentro fibre ottiche posate sul fondo degli oceani, e i satelliti valgono lo 0,37% della capacità internazionale.
Notes: Il grosso del traffico intercontinentale corre dentro fibre ottiche posate sul fondo degli oceani, e secondo la FCC statunitense i satelliti valgono appena lo 0,37% della capacità internazionale. A inizio 2026 TeleGeography conta oltre 1,5 milioni di chilometri di cavi sottomarini in servizio, con più di 600 cavi attivi o in progetto. Se un cavo si rompe il traffico viene deviato su altri percorsi, ed è il motivo per cui quasi nessuno se ne accorge, i guasti secondo l'International Cable Protection Committee sono in media circa 200 all'anno.

## Slide 10
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/come-funziona-internet/
Fonti: MDN Web Docs · IETF · IANA · TeleGeography · UCLA
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.