## Slide 1
TECNOLOGIA · RECAP
L'impianto fotovoltaico
Dalla luce del sole alla corrente di casa
Notes: Un impianto fotovoltaico trasforma la luce del sole in elettricità grazie all'effetto fotovoltaico, un fenomeno fisico che avviene dentro celle di materiale semiconduttore, di solito silicio. Oggi vediamo come nasce la corrente, quali famiglie di celle esistono, dove si installa un impianto e da cosa dipende la resa.

## Slide 2
DA QUI SI PARTE
Come fa la luce del sole a
diventare corrente?
Notes: Quando la luce del sole colpisce un materiale semiconduttore, tipicamente silicio trattato chimicamente, libera elettroni e genera una corrente continua, ed è l'effetto fotovoltaico. Le singole celle vengono assemblate in un pannello, il modulo; più pannelli si collegano in serie formando una stringa; un inverter trasforma la corrente continua in corrente alternata, quella usata dagli elettrodomestici di casa e immessa in rete.

## Slide 3
DI COSA PARLIAMO
01
Dalla luce alla corrente
02
Le famiglie di celle
03
Dove si installa un impianto
04
Resa, durata, fine vita

## Slide 4
01
CAPITOLO
Dalla luce alla corrente
Effetto fotovoltaico, cella, modulo, inverter

## Slide 5
DALLA CELLA ALLA RETE ELETTRICA
Corrente continua
nasce dentro le celle
Inverter
la converte in alternata
Cella
il silicio libera elettroni
Pannello e stringa
pannelli collegati in serie
Rete elettrica
corrente alternata
Notes: Le singole celle vengono assemblate in un pannello, il modulo; più pannelli si collegano in serie formando una stringa; un inverter trasforma infine la corrente continua prodotta in corrente alternata, quella usata dagli elettrodomestici di casa e immessa in rete. In un impianto connesso alla rete l'energia prodotta e non consumata subito viene immessa in rete.

## Slide 6
DUE MODI DI USARE LA LUCE
Fotosintesi
COSA DIVENTA LA LUCE
Energia chimica
I PASSAGGI INTERMEDI
La chimica della pianta
Effetto fotovoltaico
COSA DIVENTA LA LUCE
Corrente elettrica
I PASSAGGI INTERMEDI
Nessuno
Stessa luce di partenza, due fenomeni completamente diversi.
Notes: Nella fotosintesi clorofilliana la luce diventa energia chimica immagazzinata in una molecola di zucchero. Nell'effetto fotovoltaico diventa subito un flusso di elettroni che si misura come corrente elettrica, senza passaggi chimici intermedi.

## Slide 7
02
CAPITOLO
Le famiglie di celle
Tre generazioni, e un mercato che è cambiato

## Slide 8
PRIMA GENERAZIONE
Cristallino
98% dei moduli
Silicio in wafer, nel 2025
SECONDA GENERAZIONE
Film sottile
2-3% dei moduli
CdTe, CIGS, silicio amorfo
TERZA GENERAZIONE
Emergenti
35,2% in tandem
Record 2026, non ancora di massa
Notes: Nel 2025 il silicio in wafer copriva circa il 98% della produzione mondiale di moduli, mentre il film sottile rappresentava tra il 2 e il 3% del mercato. Le tecnologie di terza generazione non sono ancora rilevanti nel mercato di massa, ma il record di laboratorio del tandem con silicio, aggiornato al 2026, è del 35,2%, contro il 28,1% di una singola cella al silicio monocristallino. I record di laboratorio non vanno confusi con l'efficienza dei pannelli in commercio, sempre più bassa.

## Slide 9
COME È CAMBIATO IL MERCATO
706
GWp prodotti nel 2025: di cui 690 in silicio monocristallino
0
GWp policristallini: nel 2017 erano ancora circa il 48% del mercato
~25%
l'efficienza commerciale: dei moduli monocristallini nel 2026, dal 17% del 2016
Notes: Nel 2025 la produzione mondiale di moduli fotovoltaici è stata di circa 706 GWp, di cui 690 GWp in silicio monocristallino e zero in silicio policristallino, praticamente sparito dalla produzione industriale su larga scala. L'efficienza commerciale media dei moduli monocristallini è salita da circa il 17% a poco meno del 25% tra il 2016 e il 2026 circa. Le tecnologie n-type TOPCon e Heterojunction stanno sostituendo la precedente tecnologia p-type PERC come standard di mercato.

## Slide 10
03
CAPITOLO
Dove si installa un impianto
Tetto, terreno, acqua e campi coltivati

## Slide 11
TRE MODI DI INSTALLARE UN IMPIANTO
Integrato
Sostituisce un elemento architettonico
Tegole, pensiline, frangisole
Parzialmente integrato
Poggia sulla falda del tetto
Senza sostituire nulla
Non integrato
Tipicamente a terra
I grandi impianti
Notes: La terminologia (integrato, parzialmente integrato, non integrato) nasce dal vecchio Conto Energia, chiuso definitivamente dal 2013, e le tariffe di quel programma non hanno più alcun valore; le tre categorie restano però utili per descrivere come un impianto è fisicamente installato. Un impianto può stare su tetto, facciata o terreno. A queste configurazioni si aggiungono gli impianti agrivoltaici, che combinano produzione elettrica e attività agricola sullo stesso terreno, e i sistemi galleggianti su specchi d'acqua.

## Slide 12
CON LA RETE, O SENZA
Connesso alla rete
QUANTI SONO
Il 98% in bassa tensione
L'ENERGIA IN PIÙ
Va in rete e si vende
Isolato (stand-alone)
CHE COSA SONO
Fuori rete, per usi specifici
L'ENERGIA IN PIÙ
Usata subito sul posto
Dove la rete non arriva, la corrente si usa sul posto.
Notes: La grande maggioranza degli impianti italiani è connessa alla rete, e il 98% dei sistemi lo è in bassa tensione secondo il rapporto IEA-PVPS 2024; l'energia prodotta e non consumata subito viene immessa in rete e può essere venduta. Gli impianti isolati, o stand-alone, non sono collegati alla rete e generano corrente continua usata direttamente per bisogni specifici, come il pompaggio dell'acqua, l'illuminazione o la refrigerazione, tipicamente in siti senza allaccio.

## Slide 13
QUANTO FOTOVOLTAICO C'È IN ITALIA
45 GW
la capacità cumulata: sfiorati a fine marzo 2026, dai 37 GW di fine 2024
1,88
milioni di impianti: nel paese a fine 2024, il 55% nell'Italia settentrionale
11,5%
dei consumi elettrici: coperti dal fotovoltaico nel 2024, con 36 TWh generati
Notes: Secondo il rapporto IEA-PVPS sull'Italia, a fine 2024 la capacità cumulata nazionale era di 37 GW, con 6,7 GW di nuova potenza installata durante l'anno e 278.423 nuovi impianti, per un totale di 1,88 milioni di installazioni; il 55% si trova nell'Italia settentrionale. Nel 2024 il fotovoltaico ha generato 36 TWh di elettricità, circa l'11,5% dei consumi elettrici nazionali, e il piano nazionale citato dal rapporto punta a 80 GW entro il 2030. A fine marzo 2026 la capacità cumulata ha sfiorato i 45 GW. Chi installa un impianto fotovoltaico o un sistema di accumulo deve comunicarlo all'ENEA; per i soli sistemi di accumulo l'obbligo si applica dal 1° gennaio 2019. Sul fronte degli incentivi, per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione Irpef vale il 50% sull'abitazione principale e il 36% negli altri casi, con un limite di spesa di 96.000 euro; l'energia immessa in rete si vende al GSE con il Ritiro Dedicato, perché lo Scambio sul Posto è chiuso alle nuove adesioni dal 2025.

## Slide 14
04
CAPITOLO
Resa, durata, fine vita
Orientamento, inclinazione, 25 anni di lavoro

## Slide 15
DA COSA DIPENDE LA RESA
180°
l'azimut: Sud, la direzione con più luce diretta alla nostra latitudine
15-20%
la perdita stimata: orientando i pannelli a Est o Ovest invece che a Sud
PVGIS
lo strumento gratuito: della Commissione Europea, calcola inclinazione e orientamento
Notes: In Italia l'orientamento ottimale è generalmente verso Sud, azimut 180°, perché alla nostra latitudine è la direzione da cui arriva la maggiore quantità di luce solare diretta nel corso della giornata. L'inclinazione ottimale non è un numero unico valido ovunque, varia con la latitudine del sito e cambia leggermente anche per alberi, edifici vicini o montagne all'orizzonte. PVGIS, sviluppato dal Joint Research Centre della Commissione Europea, è gratuito e senza registrazione, stima la produzione attesa per qualunque punto geografico a partire da dati satellitari con copertura 2014-2024 e include le funzioni Optimize slope e Optimize slope and azimuth.

## Slide 16
FALSO MITO
Con le nuvole i pannelli non si spengono.
Le celle rispondono anche alla luce diffusa, non solo a quella diretta. Con il cielo coperto la produzione cala rispetto a una giornata di sole pieno, ma non si azzera.
Notes: È lo stesso principio fisico per cui, nei calcoli PVGIS, tra le grandezze considerate ci sono sia l'irraggiamento diretto sia quello diffuso. Un secondo falso mito riguarda la geografia, perché il fotovoltaico non è una faccenda solo del Sud Italia, e infatti il 55% degli impianti del paese si trova nell'Italia settentrionale secondo il rapporto IEA-PVPS.

## Slide 17
DI COSA È FATTO UN PANNELLO, E QUANTO DURA
25
anni di vita utile: l'ipotesi Fraunhofer ISE, con degradazione 0,70% l'anno
65,8%
di vetro: più il 17,5% di alluminio, riciclabile al 100%
1 anno
il recupero energetico: per un impianto in Sicilia al silicio cristallino
Notes: In peso un pannello al silicio cristallino è fatto soprattutto di vetro, il 65,8% e riciclabile al 97%, e di alluminio, il 17,5% e riciclabile al 100%, oltre a EVA, silicio e rame. Secondo un rapporto tecnico ENEA del 2020 circa il 90% del peso è fatto di materiali classificati come non pericolosi, e con le tecnologie moderne si recupera tra il 75 e il 100% dei materiali a fine vita. Le ipotesi armonizzate del Fraunhofer ISE assumono una vita utile di 25 anni con una degradazione media dello 0,70% l'anno; un impianto in Sicilia ripaga l'energia usata per costruirlo in circa un anno e nei 20 anni successivi può arrivare a produrre fino a 20 volte l'energia investita.

## Slide 18
METTITI ALLA PROVA · PER LA CLASSE
Perché in Italia i pannelli verso Sud rendono di più?
A Perché a questa latitudine ricevono più luce diretta
B Perché una norma nazionale obbliga a orientarli così
C Perché il GSE paga di più l'energia degli impianti a Sud
Notes: Risposta A. Alla nostra latitudine il sole percorre il cielo principalmente verso Sud, e un pannello rivolto in quella direzione intercetta la maggiore quantità di luce diretta durante la giornata; un orientamento Est o Ovest puro comporta una perdita di produzione stimata del 15-20%, secondo le simulazioni basate su PVGIS. Se c'è tempo, seconda domanda dal quiz del Recap, cosa distingue un impianto isolato da uno connesso alla rete? (Non è collegato alla rete elettrica pubblica e produce corrente continua impiegata direttamente, per pompaggio d'acqua, illuminazione o refrigerazione.)

## Slide 19
E ADESSO, IL RIPASSO
Chiaro in 30 secondi.
Tuo in 10 minuti.
Quiz da 5 domande e 8 flashcards: recaplica.com/it/tecnologia/impianto-fotovoltaico/
Fonti: Fraunhofer ISE · PVGIS (Commissione Europea) · ENEA · IEA-PVPS · Agenzia delle Entrate
Notes: Per ripassare, sul Recap online ci sono il quiz da 5 domande e le 8 flashcards, con tutte le fonti complete in fondo alla pagina.